龙港市政府采购

公开招标文件

项目名称：龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目

采 购 人：龙港市公安局

联 系 人：李先生

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：朱先生

联系电话：0577-59966220

监督机构：龙港市财政局财政督查科

2024年2月

# 浙江之信工程项目管理有限公司关于龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目的公开招标公告

项目概况

龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年 月 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LGCG2023000

项目名称：龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目

预算金额（元）：37903891

最高限价（元）：10175291、27728600

采购需求：

标项一:

标项名称:龙港市前端建设、配套网络存储、安全防护、规划治理及运维

数量:不限

预算金额（元）：10175291

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：龙港市前端建设、配套网络存储、安全防护、规划治理及运维

备注：

合同履约期限：见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

标项二:

标项名称:龙港市视频结构化、图片数据摆渡和安全隔离、V4平台支撑硬件及相关网络机房环境项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）：27728600 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件采购内容及技术要求  
    备注：

合同履约期限：标项 1，按招标要求执行

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项一：须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（或提供与运营商就本项目已签订的光纤资源使用协议）、标项二：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年  月   日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年   月   日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2024年   月   日 09:30

开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于龙港市政务服务中心进行开评标活动

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

3.1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2. 政府采购云平台：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市公安局

地    址：龙港市公安局

传    真：

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：

2.采购代理机构信息

名    称：浙江之信工程项目管理有限公司

地    址：龙港市平等小区A4幢1单元202室

传    真：

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：

质疑联系方式：

同级政府采购监督管理部门

名    称：龙港市财政局财政监督科

地    址：龙港市龙港大道与西五街交叉路口

传    真：0577-68081810

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-68081810

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江之信工程项目管理有限公司对龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | LGCG2023000 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目 |
| 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 有效期 | 90日历天（自投标文件递交截止日起计算） |
| 投标文件递交平台与开标平台 | 浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/） |
| 投标文件递交截止时间与开标时间 | 2024年 月 日 09:30 |
| 保证金 | 依据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作5 号文件规定，本项目供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（招标文件里要求盖公章使用电子签章）。 如为联合体投标的，招标文件中需联合体所有成员分别填写的格式，联合体成员（除牵头人外）按招标文件格式分别进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签字（或盖章）后将扫描件提交给牵头人（联合体共同投标协议书和联合体牵头人授权书须签字或盖章的地方须由联合体双方均签字或盖章）。牵头人在完成投标文件编制后扫描上传加密电子投保文件，电子投标文件中所须加盖公章的地方均加盖牵头人的电子签章。 |
| 投标文件的形式 | ☑电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 投标文件份数 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》：人工递交或密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交或邮寄、数量一份（受件地址：苍南县灵溪镇仕华家园3幢一单元301-302室，庄先生收，邮编325800，电话13566120901）。投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以人工递交或（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.投标供应商可以不提供“备份投标文件”。未提供“备份投标文件”的投标供应商自行承担“电子加密投标文件”解密失败造成的投标无效的后果。 d.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密投标文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份投标文件》的，以《备份投标文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份投标文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密投标文件》自动失效），否则视为投标文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业、大型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业、大型企业。（详见第六部分 评审方法） |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 是否接受联合体投标 | 标项一： ☑不接受 接受 以联合体形式参加投标的，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 标项二： □不接受 ☑接受 以联合体形式参加投标的，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 |
| 节能环保政策 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 （注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 |
|  | （1）询问：在采购活动中供应商可以就某一事项向采购组织机构发出“询问”，采购组织机构将在收到供应商“询问”后三个工作日内予以答复，但规定不予答复的内容除外。 （2）质疑：投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构提出质疑。对采购文件提出质疑的，最迟应在采购响应截止时间前提出，否则采购组织机构可以不予答复。 （3）上述所指“供应商应知其权益受到损害之日”，是指： 1）对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内； 2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 （4）质疑书须包括以下内容： 1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话、法定代表人签字或盖章； 2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容； 3）具体的质疑事项及事实依据； 4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料； 5）提出质疑的日期。 （5）投标供应商认可采购组织机构在质疑答复程序中启用的调查和重新评审等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得再提出异议。 （6）质疑、投诉应当采用书面形式，经法定代表人或其授权代表签署后加盖单位公章，质疑书、投诉书均应明确阐述《招标文件》、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商提出的质疑、投诉应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明供应商的诉求成立的必要材料）。 （7）投诉：投标供应商对采购组织机构的质疑答复不满意或者采购组织机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，一律拒绝其参加本次政府采购活动。相关处理办法如下： （1）投标截止时间前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，拒绝其报名登记。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现供应商存在上述“被拒绝情形”的，对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标单位存在上述“被拒绝情形”的，取消其中标资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以统一记录的形式留存备案。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 本项目属于租赁和商业服务业。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。 投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。 所有开标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 本招标文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 中标后，供应商应按采购人要求提供与投标文件相同的纸质文件，具体份数按采购人要求提供，代理机构一份存档。 |
| 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

采购文件总目录

关于龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目的公开招标公告	- 2 -

投 标 通 知 (邀 请) 书	- 6 -

第一部分   项目简介	- 13 -

第二部分   采购内容及技术要求	- 13 -

第三部分   供应商须知	- 45 -

一、说明	- 45 -

二、供应商（投标人）资格要求	- 47 -

三、招标文件	- 47 -

四、投标文件	- 48 -

第四部分   合同格式（参考）	- 61 -

第五部分    投标文件格式	- 68 -

第六部分   评标办法	- 89 -

一、总则	- 89 -

二．评标组织	- 89 -

三、评标程序	- 89 -

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江之信工程项目管理有限公司受龙港市公安局委托，以公开招标方式采购龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

## 本项目为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第五部分 投标文件格式 |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 适用 |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不适用 |

第二部分   采购内容及技术要求

## 一、总则

1.1 潜在供应商领取招标文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

1.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以书面形式提出。

1.3 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.4本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

## 采购内容及具体技术要求（以下所有参数是为了对拟投标的服务的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

标项一：

- 采购清单

| 序号 | 系统类别 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端感知建设 | 人脸识抓拍相机 | 1. 采用星光超低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器+超星光级低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；支持内置双MIC自适应降噪拾音，内置高保真扬声器、内置GPU芯片 2. 支持双通道视频，每路通道支持五码流功能，三路高清视频显示 3. 设备内置补光灯，支持白光和混合补光模式。在白光模式下,只开启白光灯;在混合补光模式下,可开启白光灯和红外灯（公安部检测报告证明） 4. 支持智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、周界防范、人数统计、道路监控 5. 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 6. 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取 7. 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 8. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 ★9. 按IPX6等级对设备镜头视窗进行喷淋试验,设备处于工作状态,试验后视频监控画面不应有明显影响观看的效果（公安部检测报告证明） ★10. 设备应在DC8~50V,AC24V士30%的供电条件下应能正常工作,支持POE供电（公安部检测报告证明） | 台 | 399 |  |
| 2 |  | 枪机 | 1. 像素：400万；传感器类型：1/1.8英寸CMOS；内置GPU芯片 2. 最大分辨率：2688×1520； 3. 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 4. 最大补光距离：30m； 5. 镜头焦距：2.7-12mm； 6. 镜头光圈：F1.8； 7. 支持四种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测、人像检测、 8. 支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取 9. ★支持物品监测功能,可设置8组智能规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作:可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测（公安部检测报告证明） 10. ★支持对智能行为分析目标规则进行设置,可设置为遗留或拿取,检测最短持续时间可设置为6~300秒;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使样机只对预设大小(像素值)范围内的物体进行检测;支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、声光警戒等多种报警触发方式。（公安部检测报告证明） 11. ★支持智能分时复用功能,可支持设置10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时问设置自动切换。（公安部检测报告证明） 12. 支持报警3进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 13. 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 14. 支持IP67防护等级 | 台 | 154 |  |
| 3 |  | 枪机 | 400万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 1、定焦镜头，焦距不低于4mm； 2、内置暖白光补光灯。补光距离不小于60米。 3、音频: 1个内置麦克风 4、最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明） 5、动态范围不小于106dB。信噪比不小于62dB。 6、需支持IP67防尘防水。 7、内置GPU芯片。内置1颗不小于8GB EMMC存储芯片。（公安部检验报告证明） 8、镜头光圈大小为F1.0。（公安部检验报告证明） 9、内置1个麦克风，支持双向语音对讲功能。（公安部检验报告证明） 10、★支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明） 11、★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（公安部检验报告证明） 12、★在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。（公安部检验报告证明） 13、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。（公安部检验报告证明） 14、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戒区域；并独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7*24h），联动方式单独设置。（公安部检验报告证明） 15、 ★网络断开后，样机可将视音频录像存储至内置的存储中，且存储码流可自动转换为1280*720、15fps；当网络恢复后，样机可自动从网络断开的时刻上传存储的视音频录像。（公安部检验报告证明） 16、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明） | 台 | 200 |  |
| 4 |  | 球机 | 1、 像素：800万；传感器类型：1/2.8英寸CMOS；内置GPU芯片 2、 最大分辨率：3840 × 2160； 3、 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 4、 最大补光距离：150m（红外）；补光类型：红外； 5、 镜头焦距：4.95mm~198mm；光学变倍：40倍； 6、 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分报警；支持联动跟踪； 7、★设备应支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,新智能使能后即可生效（公安部检测报告证明） 8、★设备在多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能的分时复用（公安部检测报告证明） 9、★设备具备遮挡跟踪功能,当设备跟踪的目标人员全身被遮挡时,目标人员在10s以内重新出现在监控画面中,设备可继续进行跟踪（公安部检测报告证明） | 台 | 59 |  |
| 5 |  | 卡口相机 | 1. 900万像素生态相机，采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯,即可输出高质量全彩图像 2. 内置1.1英寸背照式工艺传感器 ★3. 支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度（公安部检测报告证明） ★4. 具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声。（公安部检测报告证明） 5. 未叠加字符分辨率4096*2160，叠加字符信息抓图分辦率4096*4328。 ★6. 支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码（公安部检测报告证明） ★7. 支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（公安部检测报告证明） 8. 支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90% | 台 | 8 |  |
| 6 |  | 激光云台摄像机 | 1、热成像镜头分辨率不低于384X288、焦距不低于50mm;可见光镜头分辨率不低于2688X1520、镜头焦距不低于6-336mm; 2、★设备支持3颗MCU独立控制系统；（公安部检验报告证明） 3、噪声等效温差(NETD)在8mk及以下；（公安部检验报告证明） 4、★最小可分辨温差（MRTD）在150mk及以下；（公安部检验报告证明） 5、在40%的网络丢包环境中,可正常显示监视画面；（公安部检验报告证明） 6、当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度；（公安部检验报告证明） 7、★可见光视频图像：视频图像：当监控场景内存在雾、霾、雷、云、丁达尔效应产生的光线、树枝、建筑物、水、车辆等物体时，不应触发报警；（公安部检验报告证明） 8、热成像视频图像：当监控场景内存在太阳、汽车、香炉、烟囱、探照灯等热源时，不应触发报警；（公安部检验报告证明） 9、支持渔船检测，船流量统计和防挖沙船只检测 10、垂直旋转范围：-90°～80°；（公安部检验报告证明） | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 生态补光灯 | 1. 灯型多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式 2. 内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节氙气灯亮度和切换LED灯亮灭（公安部检测报告证明） 3. 支持通过光敏进行红外和白光切换； ★4. 支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式（公安部检测报告证明） ★5. 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%（公安部检测报告证明） | 个 | 8 |  |
| 8 |  | 多功能补光灯 | 1. LED色温≤4000K 2. ≥24颗LED灯珠 3. 爆闪亮度可调 4. 补光距离18-32米 5. 可在-40℃～70℃温度环境正常工作 6. 防护等级达到IP67，提供相关权威机构检测报告 7. 连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms，提供相关权威机构检测报告 ★8.滤光片未遮挡情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积＜15％，提供相关权威机构检测报告 9. 具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告 | 个 | 48 |  |
| 9 |  | 网络红外球机 | 400万像素7寸32倍红外网络高清智能球机 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准） 32倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 样机可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于主视频图像中，样机可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 ★信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms（以公安部检验报告为准） ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） ★样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准） ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 ★球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 |  |
| 10 |  | 人员检测系列摄像机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计筒型网络摄像机 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 | 台 | 7 |  |
| 11 |  | 全景多目拼接系列摄像机 | 1600万 1/1.8” 全彩全景拼接网络摄像机 最高分辨率可达1600万像素。 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于90°。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） ★支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像、全景分割4种码流输出模式。（公安部检验报告证明） ★全景+ePTZ模式下，全景码流支持1920x1080@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） ★全景图像模式下，主码流支持4800x2688@25fps。（公安部检验报告证明） 原始图像模式下，4个通道均支持2688x1520@25fps。（公安部检验报告证明） 全景分割模式下，4个通道均支持2400x1344@25fps。（公安部检验报告证明） 水平中心分辨力不小于1500TVL。（公安部检验报告证明） 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级。（公安部检验报告证明） 摄像机内置4颗白光补光灯，支持手动、自动2种白光灯控制模式；当模式为自动时，可使白光灯在低照度下自动开启，当模式为手动时，可分别控制4颗白光补光灯的亮度，亮度可设置为0-100等级。（公安部检验报告证明） 具有低温低气压适应性，可在不高于-40℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） | 台 | 2 |  |
| 12 | 网络扩容建设 | 交换机板卡 | 48端口万兆以太网光接口 1、SDRAM (DDR3) 2GB 2、单板功耗：50W~122W 3、接口数量：48个10GBASE-R-SFP+ 接口传输速率10Gbit/s 4、与原交换机兼容 | 块 | 2 |  |
| 13 |  | 交换机板卡 | 48端口千兆以太网电接口板卡 1、SDRAM (DDR3) 2GB 2、单板功耗：48W~65W 3、接口类型：48个10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口，支持5类或5类以上双绞线 4、与原交换机兼容 | 块 | 2 |  |
| 14 |  | 光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)（序列号官网可查） | 块 | 80 |  |
| 15 | 基础支撑环境建设 | 数据中心智能能力扩容全—分析智能服务器 | 产品应用： 支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别； 支持1V1比对功能； 集人脸分析、车辆分析、视频结构化分析于一体 可根据场景任务需要灵活切换智能算法 支持算法仓库和中心调度功能； ★支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的102张人脸同时进行检测；单个人脸识别平均时间不超过0.5秒；光线正常，人脸图片的检出率不低于99%；人脸检测后台响应时间不超过1秒；支持检测两眼瞳距不小于10像素点的人脸图片；支持比对水平 单台服务器，支持对抓拍图片进行分析（检测、结构化、建模、与人脸库做比对），速度不少于1200张/s 支持通过深度学习算法，自动识别画面中的人、机动车和非机动车，按照人、机动车、非机动车的目标进行识别和分类 支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的车辆图片，实现对车辆的品牌、车型、颜色、车牌、挂件等属性信息的识别 支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的非机动车图片，实现非机动车（二轮车、三轮车）的识别 支持通过卷积神经网络模型检测和识别摄像机抓拍画面中的人体图片，实现对人员的年龄段、性别、携带物、上下衣颜色、上下衣款式、发型等属性信息的识别 ★支持通过卷积神经网络检测和识别摄像机抓拍画面中的人脸，识别图片中是否有人脸存在，并针对人脸图像进行跟踪 ★支持通过深度学习算法模型将检测到的人脸进行进行多种类型的属性识别，包括性别、年龄段（老年、中年、少年）、表情、是否戴眼镜、墨镜（普通眼镜、墨镜、彩色眼镜）、是否戴口罩、发型（长发、短发、马尾、盘头、光头）、是否戴帽； ★无缝与原龙港公安人脸全分析系统对接，提供厂家无缝对接声明。 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 视频云管理软件扩容 | 1、存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置容量授权模块。 ★2、无缝与原云存储系统无缝对接。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 视频云存储 | 4U36盘位磁盘阵列；单台满配36块20T企业级SATA磁盘; ★服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇（以公安部检测报告为准） 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；★支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；★支持 CMR或SMR硬盘；★支持硬盘交错/分时启动，节省功耗（以公安部检测报告为准） 具有36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（以公安部检测报告为准） ★系统支持媒体数据智能处理能力，其中视频文件数据支持在线点播、格式转换(支持将ps流转换为MP4前置/后置索引、TS、ASF、ES、FLV、AVI格式;支持将AVI、3gpp、MP4、es、ts、rtp、svac等视频文件格式转换为PS封装的H.264、H.265编码格式)、视频文件封面。支持多画面合成，对多路（4路、6路、8路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）。图片数据支持在线裁减、压缩、马赛克、缩放、水印等处理能力，处理后图片数据格式不变（以公安部检测报告为准） 支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测（以公安部检测报告为准） 设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（以公安部检测报告为准） 存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（以公安部检测报告为准） 存储节点支持双系统、双SSD，系统支持RAID1模式（以公安部检测报告为准） | 台 | 3 |  |
| 18 |  | 政务网视频图像信息应用平台服务 | 平台门户： 1，支持用户自定义快捷入口； 2，支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式； 3，支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 统一认证： 1，支持用户名密码认证方式及PKI认证方式； 用户管理： 1，支持用户管理、部门管理、角色管理； 2，支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 权限管理： 1，支持设置用户权限信息； 2，针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 资源目录管理： 1，支持区域目录管理及资源管理； 2，支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 名单管理： 1，支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理； 2，支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务； 日志管理： 1，支持操作日志、系统日志的存储和查询； 时钟同步： 1，支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 政务网视频图像信息应用平台视频应用 | 1、视频预览：提供视频预览、抓图等功能； 2、云台控制：提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能； 3、录像计划管理：提供录像计划配置服务； 4、录像回放：提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能； 5、录像剪辑下载：提供录像下载剪辑功能； 6、截图跳转：支持在视频预览和回放是截图跳转，将截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 7、一键搜图：支持对电脑桌面的视频、图片等目标进行截图，截图带到以人搜人、以脸搜脸等模块，做进一步研判。 8、视频预案：支持创建公有预案及私有预案 9、收藏夹：支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数 10、电视墙控制：支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景 | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 政务网视频图像信息应用平台视频运维 | 1、设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测； 2、视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测； 3、录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测； 4、运维告警查询、处理：支持运维告警的查询和处理 5、运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长） | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 政务网视频图像信息应用平台电子地图 | 多图层显示控制： 1，支持导入多图层地图数据 业务资源 图上展示： 1，支持监控点、卡口、单兵、探针等资源在地图上的显示与隐藏 业务资源关键字检索： 1，支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索 业务资源空间查询： 1，支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询 2，支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作 视频预案： 1，支持提前把关键监控点保存，方便一键调阅视频 视频追踪： 1，支持以指定位置为中心，自动搜索周边监控点并进行视频追踪 视域联动： 1，支持在地图上框选目标，设置守望时间后，可视域相机自动转向该位置，其可视范围随相机转动同步变化 轨迹分析： 1，支持根据时间段等创建轨迹分析任务，分析目标被检测到的点位、数量及轨迹，支持轨迹回放 区域碰撞： 1，支持设定人脸或终端等目标及碰撞规则，对选定时间段经过区域内设备的目标进行碰撞 GPS定位： 1，支持查看选中目标的GPS详情 GPS轨迹： 1，按时间查询单兵、车载、无人机等在地图上的GPS位置及轨迹 告警视图： 1，依据报警分类，在地图上显示告警设备位置及告警状态 流量热力图： 1，在地图上显示车辆或终端在所选时间内的流量情况；支持智能围堵、车牌预案、线路预案、网格规划、场所规划、视频接力等功能 | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 视频级联接入通道数（作为上级） | 级联视频 1、支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）； 2、支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域； 3、支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享； 4、与原平台软件无缝对接； | 路 | 23000 |  |
| 23 |  | 视频专网通道扩容 | 级联视频 1、支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）； 2、支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域； 3、支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享； 4、与原平台软件无缝对接； | 路 | 20000 |  |
| 24 |  | 社会面接入能力扩容 | 级联视频 1、支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态（在线状态及跨网域情况等）； 2、支持资源级联共享，支持将本级域或下级域中的卡口、人脸点位、人体点位资源共享给选中的上级域； 3、支持数据级联共享，支持将本级或下级域中的卡口、人脸、人体抓拍数据推送至上级域实现级联共享； 4、与原平台软件无缝对接； | 路 | 8000 |  |
| 25 |  | 社会面接入双网口智能硬盘录像机 | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 已内置8块6TB硬盘（总容量48TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，双异源输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用： 名单库比对报警，支持最大4路图片流分析或1路视频流分析（400W视频流） 16个目标名单库，总库容1万张（证件照） 抓拍库500万张目标图片 支持陌生人报警、目标1V1比对 支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 GPU分析能力： 图片流：4路；视频流：1路200W/1路400W | 台 | 3 |  |
| 26 |  | 硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：7200RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持5年有效质保服务 | 块 | 16 |  |
| 27 |  | 解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出 支持H.265、H.264、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持HDMI本地输入 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式的解码 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.722、G722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 支持主动解码和被动解码两种解码模式 网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X 支持光电自适应 报警输出接口数：8 串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 社会面接入视频级联管理（NCG） | 基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T 28181-2022,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等 | 套 | 5 |  |
| 29 | 视频资产生命周期管理子系统 | 资产探测 | 自动发现网络内的设备资产，包括IP地址、资产类型、厂商，为后续资产识别提供基础数据等； 设备资产识别分类：内置资产指纹库，支持库的升级包后台更新、手动更新，支持视频前端设备（卡口、人脸、摄像头及NVR）、设备箱、视频监控平台、信号机、存储、服务器等超过30种资产类型的自动识别。 | 套 | 1 |  |
| 30 |  | 资产建档 | 支持对发现和识别到的资产进行自动建档，形成所有资产的一手数据档案、资产指纹档案、运维信息档案、生命周期档案、报备信息档案等。 | 套 | 1 |  |
| 31 |  | 资产变动告警 | 能够对网络中摄像头资产出现非法变动和更换的问题进行监测和预警,自动检测和记录下级视频平台每日新增及删除的点位，形成点位变动记录，及时发现随意删除或更改的点位信息；支持对变动记录进行故障产生。 | 套 | 1 |  |
| 32 |  | NVR治理 | 支持自动发现网络内的NVR设备，以及各NVR设备所下挂的摄像头名称/IP地址、NVR磁盘信息等，监测全网NVR及NVR下挂设备的运行状态，便于发现隐藏资产。 | 套 | 1 |  |
| 33 | 基础数据治理及考核管理 | 点位信息采集和校验 | 支持自动发现和采集点位基础信息，包括IP地址、厂商、点位名称等，获取点位信息一手数据，同时减轻人工录入档案信息的工作量；支持从前端自动化采集摄像头OSD标注信息；支持从前端直采图片； 对基础信息填报工作进行自动化检查，能够检查出关键字段未填、字段内容不符合规范要求、字段填报与前端配置不一致等问题。 | 套 | 1 |  |
| 34 |  | 资产备选 | 支持对在网络中发现的但未录入资产库的点位进行展示，作为备选资产库，以防资产漏报 | 套 | 1 |  |
| 35 |  | 自动复检 | 支持对已修复的故障进行自动复检，复检成功后自动消除故障 | 套 | 1 |  |
| 36 |  | 字幕标注规范检查 | 检查联网点位OSD字幕标注是否符合规范，并自动对比一机一档数据，若发现不一致则进行告警 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 时钟信息检查 | 检查联网点位OSD时钟配置是否准确，若误差超过允许的范围，则进行告警 时钟检查支持从前端获取OSD时钟信息。 | 套 | 1 |  |
| 38 |  | 录像巡检 | 对联网点位及重点点位的视频录像进行存储时长（如30天）、录像数据连续性和完整性检测，及时发现数据缺失和业务损失，支持检测指定日期录像保存情况； 支持根据条件设置（如当天录像丢失超过xx分钟），自动对匹配条件的点位进行故障告警，并支持报表导出。 | 套 | 1 |  |
| 39 |  | 资产在离线预警 | 支持实时感知/统计所有视频资产的运行状态，包括实时在线率，历史在线情况，在离线事件全生命周期数据审计等。 | 套 | 1 |  |
| 40 |  | 重点点位区分管理 | 可单独管理重点点位，对重点点位的故障及考核要求进行重点关注 | 套 | 1 |  |
| 41 |  | 巡检结果分类展示 | 平台对联网点位日常巡检发现的问题，进行分类展示，包括问题类型、点位名称、ip地址、问题发现时间，问题详细描述等，便于快速定位问题原因，及时恢复。 | 套 | 1 |  |
| 42 | 视频图像治理 | 视频图像质量管理 | 对视频图像的质量进行检测，包括黑屏、白屏、模糊、树叶遮挡、异物遮挡、蜘蛛网遮挡、无补光灯等引起的图像质量问题。 | 套 | 1 |  |
| 43 |  | 图像自助巡检 | 对点位图像批量快速巡检，支持快捷菜单，可以对异常点位快速生成人工故障告警，并推送至工单系统 | 套 | 1 |  |
| 44 |  | 人像卡口治理 | 对人像卡口的数据质量进行治理，包括检测包括检测人脸抓拍模糊、人脸树叶遮挡、人脸抓拍活跃度、人脸大图链接可用性、人脸抓拍时钟延迟、人脸抓拍数骤降、人脸抓拍时钟倒挂等 | 套 | 1 |  |
| 45 |  | 车辆卡口治理 | 对车辆卡口的数据质量进行治理，包括卡口活跃度检测、时钟倒挂检测、大图链接可用性检测、抓拍数骤降检测、抓拍时钟延长检测、是否有车牌号检测等；支持卡口数据批量导出 | 套 | 1 |  |
| 46 | AI算法引擎子系统 | AI模型库库 | 1、支持NVIDIA CUDA框架，支持tensorflow深度学习引擎； 2、高清摄像头视频质量诊断速率>1万路/小时; 3、诊断准确率>95%; 4、支持常用的卷积、全连接、ReLU； 5、支持多种视频质量深度学习模型，包括树叶遮挡、异物遮挡、镜头模糊、黑屏、白屏、夜间无补光等问题的AI模型。 | 套 | 1 |  |
| 47 | 摄像头密码管理 | 密码管理 | 密码本管理：支持全网摄像头密码本管理，对各期建设的点位账号及密码进行统一维护； 密码巡检：自动对全网摄像头的密码进行巡检，发现密码变更立即进行故障报警； 密码扫描：自动对未上报密码的点位进行密码本扫描，发现点位的实际密码； 密码检测审计：支持审计密码检测历史，方便进行日后追溯审计。 | 套 | 1 |  |
| 48 | IP管理子系统 | IP管理 | 统计全网ip地址池，展示ip使用情况，包括已使用、未使用，ip申请流程管理，ip预分配 | 套 | 1 |  |
| 49 | 网络治理 | 数据分析 | 支持查询任意资产指定时刻的网络在离线状态，支持实时在离线率，历史离线趋势、离线时长排名等多维统计分析。 | 套 | 1 |  |
| 50 |  | 离线监测 | 实时监测全网各类资产网络在线/离线情况，支持保存任意资产1年以上的网络在离线全量数据； 支持监测设备电压不稳和网络抖动等多种原因造成的频繁掉线问题，支持对电压不稳的现象通过模型学习进行判断。 | 套 | 1 |  |
| 51 |  | 报表管理 | 支持全年365天网络离线事件的日历展示和导出； 支持设备网络离线时间、累计离线时长、连续离线时长、离线频率、离线次数等细粒度的网络状态统计和展示。 | 套 | 1 |  |
| 52 |  | 网络延迟检测 | 支持对网络延迟现象进行检测，并产生告警提示 | 套 | 1 |  |
| 53 | 运维评价与数据呈现 | 运维看板 | 视频看板：支持对全网视频设备进行运维效果展示，包括在线率、时钟完好率、录像完好率、OSD规范率、建档率、图像质量完好率等多种维度进行数据展示，支持管理员自定义需要展示的字段名称，支持展示内容库，方便勾选； 项目看板：支持对运维平台巡检到的故障按照项目进行归类统计，能够展示指定故障在所有项目中的分布数量，支持按照项目导出故障报表； 车卡/人卡运维看板：支持按照车卡和人卡类型进行运维效果展示，帮助了解人像运维情况 自定义看板：灵活的自定义点位分组，展示自定义分组的运维状态，支持选择需要展示的数据内容，支持数据导出 | 套 | 1 |  |
| 54 |  | 点位标签管理 | 支持对每种资产进行标签化管理，标签字典按照公安部《视频图像设备基础信息》要求中的位置类型、功能类型等标准标签进行设计，能够对每种资产自定义多种标签，方便后续归类和管理 | 套 | 1 |  |
| 55 |  | 故障统计 | 能够将视频监控运维工作中关注的信息采用各种可视化模块的形式进行展现。通过整合告警、资源等IT架构的监控功能，并对各项资源进行数据采集和建模分析，实现基于业务视角的IT管理，为管理者提供决策依据。 | 套 | 1 |  |
| 56 | 工单运维管理模块 | 工单运维 | 支持将创建的工单信息通过系统平台匹配相关运维人员所属项目、部门层级，提供工单的具体指派信息与要求，限制维护操作权限 | 套 | 1 |  |
| 57 |  | 派单运维小程序 | 针对设备情况提供三类反馈方式，分别是：完成修复、移机申请、故障报批。若设备完成修复则直接根据要求填写内容后提交修复完成申请，若设备需要移机或故障严重延长修复时间，则可以通过另外两种方式，按照要求填写后进行申请 | 套 | 1 |  |
| 58 |  |  | 运维处理前限制人员进行签到，默认签到范围为50米内，若有意外情况，则允许远程签到，签到后允许进行运维情况反馈 | 套 | 1 |  |
| 59 |  |  | 展示个人处理工单统计信息，允许编辑处理标签信息，保存后后续自动派单时将根据人员新的标签标识进行过滤，已经派发工单不受影响 | 套 | 1 |  |
| 60 |  | 运维任务 | 运维人员登入小程序后即可查阅所有完成/未完成运维工单的简要信息，支持人员通过下方定位点与自身距离展示，自行判断运维任务的执行路线。 | 套 | 1 |  |
| 61 | 用户权限配置模块 | 指标管理 | 根据工单完成率、平均完成时间、完成工单量三类指标项在综合指标排行进行排序，分为服务商和个人两类排行 | 套 | 1 |  |
| 62 |  |  | 分配工单完成率、平均完成时间、完成工单量三类指标项在综合指标排行的计算占比，占比越大越会偏向某一项进行排行 | 套 | 1 |  |
| 63 |  | 日志记录 | 根据使用者在平台内调用增、删、改、查等操作的接口，进行实时入库记录存储 | 套 | 1 |  |
| 64 |  | 用户管理 | 允许管理系统内使用成员的相关部门与层级，由管理员负责添加编辑部门内成员信息。允许将监控管理部门、运营商及维保服务部门拉入管理 | 套 | 1 |  |
| 65 |  |  | 配置系统成员的基本信息和权限，分为PC端用户和小程序用户两大类，再根据实际职能分为管理员、用户、小程序上报人员、小程序运维人员等；并允许在人员管理窗口批量绑定关联项目，并配置人员针对项目内探头的可见程度，做到每个人在对应项目可见探头信息都可自定义配置 | 套 | 1 |  |
| 66 |  | 权限管理 | 提供菜单管理功能，支持所有用户按照日常的使用习惯，对角色权限范围内的一级类目菜单和二级类目菜单进行维护管理，包括菜单的排序、隐藏等操作。 | 套 | 1 |  |
| 67 |  |  | 支持管理员用户自主新增角色，提供功能模块自助式勾选的方式完成角色的权限划分，可将系统所有的功能分配给对应角色，填写角色名称后即可完成角色新增。 | 套 | 1 |  |
| 68 |  | 个人信息管理 | 允许配置个人用户头像和名称，并在下方更新处理功能标签，保存后系统自动派单根据最新的标签进行匹配；允许用户修改账号和密码信息，更换电话号码前需要重新输入密码验证人员操作是否安全，修改密码也需要校验当前密码 | 套 | 1 |  |
| 69 | 地图管理模块 | 探头部署地图 | 展示探头部署位置，朝向及假设高度等信息，地图缩小时自动合并相邻探头聚合展示，不超过5个探头时同时展示所有探头信息，超过5个时不展示探头信息 | 套 | 1 |  |
| 70 |  | 点位交互 | 自动对全网摄像头的密码进行巡检，发现密码变更立即进行故障报警； | 套 | 1 |  |
| 71 |  | 经纬度转化 | 展示地图中探头相关属性，根据照射方向与可疑情况进行形状与颜色区分；鼠标悬浮在探头上时展示探头具体信息包括点位命名，详细地址，ip地址，经纬度。点击探头可固定悬浮窗，可通过编辑功能修改探头详情 | 套 | 1 |  |
| 72 |  | 地图交互 | 通过筛查功能，可以查看筛选条件下的探头的信息，展示所有探头数量及当前筛选条件下可疑重复探头数量，支持切换地图样式，展示路网、路况信息，允许通过点击地图来展示当前经纬度信息，锁定自身定位并获取自身点位经纬度 | 套 | 1 |  |
| 73 | 探头管理模块 | 上报记录 | 记录展示系统中由本项目、本部门负责上报人员提交的探头信息，记录上报时间及对应探头具体信息，支持实时通过小程序进行变更上报数据 | 套 | 1 |  |
| 74 |  | 点位信息校验 | 对探头基础信息填报工作进行自动化检查，能够检查出关键字段未填、字段内容不符合规范要求、字段填报与前端配置不一致等问题 | 套 | 1 |  |
| 75 |  | 定位上报 | 通过获取小程序定位信息，展示以GCJ-02经纬度格式进行展示当前所在位置。配置页面为十字窗格作为定点标识，允许快速查询个人当前定位位置 | 套 | 1 |  |
| 76 |  | 巡检登记 | 通过上报人员自身位置50米范围进行读取，查处50米内系统内监控设备，并通过列表形式在页面下方展示，针对附近问题设备，可选择问题探头进行巡检问题上报，上报时需要填报问题明细、巡查抓拍等内容，上报后将同步至PC端进行审批 | 套 | 1 |  |
| 77 |  | 个人中心 | 展示操作人员的个人信息，并展示巡检记录的审批状态等信息 | 套 | 1 |  |
| 78 |  | 新建点位标注 | 针对待新建点位支持通过新建点位标注进行提示，允许在地图中翻看并查阅对应部门的新建单位部署情况；地图区分【待新增探】与【新建探头】，支持通过点位标识与项目进行排查区分 | 套 | 1 |  |
| 79 | 区域配置模块 | 地区配置 | 针对系统使用主要区域进行关联，绑定搜索条件、地图默认定位等信息指向该区域，减少手动关联调整区域方向 | 套 | 1 |  |
| 80 | 运维大屏 | 运维实况地图 | 展示当前系统内需要运维处理的设备地图和实际运维成员的当前位置，根据运维工单紧急程度区分设备颜色 | 套 | 1 |  |
| 81 |  | 工单处理趋势统计 | 根据近7天的运维工单下发数量、完成处理数量进行展示，以折线图的方式展示执行趋势，允许切换为单个服务商进行查阅 | 套 | 1 |  |
| 82 | 接口组件 | 统一认证服务组件 | 实现与钉钉体系架构统一用户认证体系打通，实现应用系统的用户、角色和组织机构统一化管理，以及各种应用系统间跨域的单点登录/退出和统一的身份认证功能。 | 套 | 1 |  |
| 83 |  | 钉钉消息通知组件 | 实现在钉钉下发成员关联消息功能，实现消息自动下派及工作台应用标识提示。 | 套 | 1 |  |
| 84 | 应用数据保存 | / | 将运维处理数据同步至公安数据库中并保存，处理工单流程相关的逻辑 | 套 | 1 |  |
| 85 | 安全防护体系建设 | 视频安全共享网关 | 1. ≥32G DDR4；≥2个千兆电口；冗余电源； 2. 视频调阅并发（4M 25帧码流带宽）≥32路； 3. 视频水印增加调阅延迟：≤400ms；视频加密增加调阅延迟：≤400ms； ★4.支持基于用户名口令+智能密码钥匙（基于数字证书）的双因子身份鉴别方式。数字证书认证过程采用经过国家密码管理局认证的硬件密码模块实现。提供智能密码钥匙商用密码产品认证证书复印件并加盖公章； 5. 提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源 6. 支持水印字体颜色、字体大小、旋转角度、透明度、多层级、单行与多行、布局配置，支持水印效果图展示； ★7. 支持调阅方可信访问及非法访问阻断，对视频调阅进行安全管控,提供相关功能界面截图并加盖公章； ★8. 支持日志审计功能，记录设备操作日志，并采用国产商用密码算法进行完整性保护,提供密码模块商用密码产品认证证书； ★9. 为保证为保证密码产品与共享网关产品兼容性，要求密码模块、智能密码钥匙等需与共享网关硬件产品为同一品牌； ★10.为保证网关产品软件开发可靠性和成熟度，产品厂家需具备CMMI-DEV成熟度5级证书。 | 台 | 2 |  |
| 86 |  | 准入授权扩容 | 网络安全准入授权-IoT设备专用，包含：提供设备认证、仿冒发现与处置、开放端口检查、异常行为发现、协议黑白名单检查、异常流量检查、无代理应用安装检查、动态访问控制等功能。 ★2、产品资质：产品通过GA/T 1788.3—2021公安视频图像信息系统安全技术要求第3部分:交互安全检测，提供公安部安与警用电子产品质量检验中心出具的证明文件。能够与现有天擎客户端联动，实现对未安装天擎客户端的禁网处置。（投标文件中须提供功能截图） ★3、能够与现有天擎客户端联动，实现对未安装天擎客户端的禁网处置。（投标文件中须提供功能截图） 4、网络安全准入系统控制中心准入软件一套，包含15000个IOT准入授权。支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、网络边界管理、入网控制、合规评估等泛终端准入控制管理功能 | 套 | 1 |  |
| 87 |  | 防火墙板卡 | 含光模块： 40G多模光模块- QSFP-40G-eSR4*16， 硬件架构 主控板、业务板支持热插拔 性能要求 本次扩容接口板卡速率≥240Gbps 路由能力 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 IPV6 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 VPN 支持IPSec、L2TP、GRE VPN，能够对相应VPN隧道报文进行监控统计 支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断 NAT 支持全面NAT功能，提供完整的NAT溯源方案 多出口智能选路 支持根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式 负载均衡 支持并配置负载均衡功能，包括链路智能选路负载均衡、服务器负载均衡等功能，负载均衡算法包括但不限于简单轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接等 DDoS功能 支持并配置SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、ICMP Flood攻击、DNS Flood攻击、Http get攻击、CC攻击等功能 可靠性 支持BFD链路检测协议，并能够同静态路由、OSPF、策略路由、VRRP实现联动 兼容性 本次配置板卡兼容原来防火墙，可以实现热插拔 实配 本次配置至少支持240G灵活插卡*1，40GE QSFP接口≥6 | 块 | 2 |  |
| 88 | 施工及辅材及安装维修保障 | 监控设备施工 | 安装设备箱、接电、安装摄像机、摄像机调试等 | 项 | 486 |  |
| 89 |  | 监控设备更换费 | 原点位更换 | 项 | 347 |  |
| 90 |  | 电费 | 根据一个点位一年150元测算，三年费用 | 项 | 454 |  |
| 91 |  | 移机费用 | 拆移机 | 个 | 165 |  |
| 92 |  | 光纤链路 | 视频专网组网根据前端实际码流需求制定前端链路带宽，三年链路费 | 项 | 683 |  |
| 93 |  | 设备维修保障 | 三年维护费，开展以下工作： 1、定期对本期项目建设所有监控摄像机例行巡检,检查项目包括摄像头信号、视频图像清晰度、守望位检查、录像检查等，如发现问题及时上报并进行故障修理； 2、日常故障处理，道路整修引起的故障处理，交通事故等外来因素引起的故障处理； 3、按日、季度进行工作资料收集、汇总，编制阶段性工作报告发送项目相关人员； 4、提供重要演示、节假日保障，应急响应出现的问题，处理过程快速、透明，处理完成后形成报告，用于总结分析； 5、响应上级部门考核要求，重点巡检相关内容，形成记录，发现问题，立即向主管人员汇报并形成文档。 | 项 | 683 |  |

标项二：

1、采购清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构化平台服务 | 视频结构化解析服务器 | CPU：2*（28核，56线程，2.0~3.1GHz） 内存：8* 32GB DDR4/3200 系统盘：2 * 480G，SSD/RAID1 数据盘：2* 8T，企业级/SATA3.0/7200转 计算卡：6*L256 32G高速内存 /INT8 256T 网络：双端口万兆光口 RAID卡：Raid0，raid1，raid5 | 台 | 16 |  |
| 2 |  |  | CPU：2*（20核，40线程，2.1~4.0GHz） 内存：4* 32GB DDR4/2933 系统盘：2 * 240G，SSD/RAID1 数据盘：2* 4T，企业级/SATA3.0/7200转 固态盘：1*960G SSD 计算卡：6*T4 16G高速内存 /INT8 130T 网络：双端口万兆光口 RAID卡：Raid0，raid1，raid | 台 | 7 |  |
| 3 |  | 视频结构化平台及算法 | 一、平台能力 1、本项目视频结构化分析系统可与龙港市公安局在用的视频图像系统良好兼容，实现视图数据高效流转； 2、系统可对视频流解析目标包含人脸、人体、二轮车、三轮车和机动车，并对目标的详细特征进行分析、归类存储及展示； 3、结构化数据符合公安部视图库（GA/T 1400 2017）协议，可与图片资源数据总线对接，可根据GA/T 1400 2017协议第三部分的人员新增发送格式(视图库对象特征属性A.8) ； 4、系统可通过RTSP/RTMP协议或国标28181协议与采购方现有视频监控共享/联网平台对接； 5、具备对多源提取的不同视图目标数据类型（车辆、人脸、人体）及时空信息高并发无缝融合，统一归类分发到解析服务器，可兼容第三方解析平台之间的对接。 二、平台功能 1、可视化大屏 通过可视化的方式直观看到各类数据（人脸、人体、非机动车和机动车）信息，包括各类识别类型、任务情况、算力分配情况等； 2、综合查询 以图搜图：上传图片，包括人脸、人体、非机动车和机动车，根据时空信息和筛选条件来查找目标，可以对查找到的图片进行串并检索、布控、建档、导入轨迹、删除等操作，并且支持人和非机动车互搜，增强实战功能。 模糊查询：根据掌握的简单特征通过时空信息、特征信息和识别类型来查找对应图片。可以对查找到的图片进行检索、布控、建档、加入收藏、删除等操作； 3、布控预警 通过设置时空信息条件对目标或车辆进行多类型布控，支持档案库布控，围绕目标多样化增强布控准确性； 4、人员聚集 根据重点场所设置聚集门限，实时上报告警； 5、徘徊预警 根据重点场所或地点预警，针对符合徘徊条件的目标上报告警； 6、智能监控 可对重点人员在视频监控中打标签，如若视频监控中出现重点人员，则头顶会自动弹出标签，便于查看监控目标更加明确，并且可以直接提取视频监控中的目标进行轨迹搜索； 7、智能追踪 对目标进行精确查找，小范围短时间内对目标检索，将目标和搜索条件设定好后支持自动追踪，并且在地图上形成目标轨迹； 8、同行分析：通过选择轨迹和设置条件来找到与目标同行率高的疑似同行人； 9、同影分析：根据设置多个区域的时间、地点和相似度来找到多个区域内相似的人； 10、落脚点分析 找出目标每天出现的最后6张图片，将积累图片最多的点位判断为疑似落脚点； 11、离线分析 支持上传离线视频，系统自动解析，提取目标，减轻人工查看视频的工作量，而且还支持视频中特定区域越界和入侵预警； 12、档案库 可以自动将同一个人的人脸、人体、非机动车和机动车聚成一个档案，以支撑后续实战应用； 13、设备管理 支持点位启停、设备打标签、解析设备状态备份及恢复等操作； 14、任务管理 系统中所有实时任务和历史任务都在任务管理中呈现，并且呈现出算力消耗情况，任务管理支持应急预案任务创建。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | ★提供不少于8000个1080P分辨率的视频流并发实时解析算力授权，算法解析类型包括人脸、人体、非机动车和机动车。 | 个 | 8000 |  |
| 4 |  | 接入管理平台 | CPU：2*（20核，40线程，2.1~4.0GHz） 内存：8 * 32G DDR4 2933 系统盘：2 * 240G SSD/RAID1 数据盘：2* 4TB SATA，企业级/SATA3.0/7200转 固态盘：3 * 960G SSD 网卡：双端口万兆光口 RAID卡：Raid0，raid1，raid5，2G缓存 | 台 | 5 |  |
| 5 |  |  | CPU：2*（16核，32线程，2.3~3.9GHz） 内存：16 * 32G DDR4 2933: 硬盘：2*600G SAS+12*18T SAS+3*960G SSD SATA25硬盘 网卡：2*GE+2*10GE以太网卡(不含光模块) RAID卡：Raid0，raid1，raid5，2G缓存 | 台 | 3 |  |
| 6 |  | 向量大数据平台 | CPU：2*（28核，56线程，2.0~3.1GHz） 内存：64G 硬盘：2*240G企业级SATA SSD（系统盘）+1.92T NVME 企业级SSD 计算卡：NVIDIA A10*4 网卡：双万兆光口 ★单机支持同时布控100w目标，每秒并发处理不小于4000TPS | 台 | 5 |  |
| 7 |  |  | CPU：2*（28核，56线程，2.6~3.5GHz） 内存：1TB 硬盘：硬盘：2*240G企业级SATA SSD（系统盘）+4*3.84T NVME 企业级SSD 计算卡：NVIDIA A10*4 ★单机支持30亿规模向量的并发搜索，查询并发不小于5QPS，响应时间不大于1秒。 | 台 | 3 |  |
| 8 |  |  | CPU：2*（12核，24线程，2.1~3.3GHz）CPU 内存：4* 32GB DDR4/2933 系统盘：2*240G SSD 加速盘：2 * 3.84T SSD 数据盘：10* 10T，企业级/SATA3.0/7200转 网络：双端口万兆光口 RAID卡：raid0，raid1，raid5 | 台 | 6 |  |
| 9 |  | 应用平台服务器 | 配置2*（10核，20线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置2块双端口10Gb网卡，3块1.92T SSD 硬盘(raid5)，冗余电源 系统盘：2 * 240G SSD | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 存储平台 | 1、具备文件、对象与HDFS存储能力； 2、具备NVMe SSD、SATA SSD、SATA HDD、SAS HDD， 不同型号和容量可以混合使用； 3、提供API，NFS，Posix, FTP，HDFS，S3等通用访问接口； 4、具备分布式部署，支持纠删码、副本冗余策略； 5、具备跨协议数据共享访问，同一个文件或对象可以同时用不同协议读写； 6、单节点台读写性能 ≥12Gbps； ★7、具备百亿级海量小文件存储，大文件可支持EB级，可支持大文件和小文件（128KB及以下）混合存储。小文件写入、删除性能≥3万个/秒；对象协议或文件访问协议可以达到相同的性能指标； 8、具备快速批量删除对象或文件； 9、具备容量配额管理，基于文件目录或对象bucket/container； 10、全局分布式内存cache, 实现订阅对象的内存级快速访问； 11、支持硬盘故障时自动恢复数据速度≥2GB/s； 12、支持系统平滑扩容，在线增加、移除节点设备时业务不中断； 13、提供可用容量5972TB图片存储。 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 万兆接入交换机 | 1、性能规格：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps；（以官网最小值为准）； 2、扩展性：支持物理扩展插槽≥2个，可扩展10G光接口/10G电接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口，提供官网截图和链接证明； 3、工作环境温度：-5ºC～45ºC； 4、融合安全：支持安全插卡，可扩展防火墙模块，支持配置IPS、防病毒、负载均衡（LB）、应用识别、SSL VPN等多种安全功能，提供官网截图和链接证明； 5、软件规格:MAC地址表≥128K、路由表容量≥64K、ARP表≥64K，提供权威第三方机构测试报告证明； 6、VxLAN:支持 VXLAN 二层互通、VXLAN 集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能，提供第三方权威机构测试报告证明； 7、路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+,支持IPv4和IPv6环境下的策略路由， 支持IPv6手动隧道、6to4隧道； 8、可靠性:支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 SmartLink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内，提供权威第三方机构测试报告证明； 9、可视化：支持Telemetry可视化； 10、安全性：支持MACsec功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 11、SDN:支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署，提供官网截图及链接证明； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置:48个1/10G SFP+端口，2个40G QSFP+端口，配置40G堆叠线缆，满配万兆多模光模块，冗余电源模块，冗余风扇模块。 | 台 | 8 |  |
| 12 |  | 结构化平台服务 | 提供三年的现场驻点服务，提供不少于1名现场技术工程师人员，能够维护视频监控系统、网络、安全、存储、服务器，虚拟化平台、操作系统、数据库等视频结构化相关硬件平台。 处理和解决视频结构化软件平台的故障，优化视频结构化系统的性能效率。在重大活动安保期间，全程参与系统保障。 | 年 | 3 |  |
| 13 | 边界安全服务 | SDK服务器 | 配置2*（12核，24线程，2.2~3.2GHz）CPU，64GB内存 配置1块双端口10Gb光口，2块480GB SSD 硬盘，冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 14 |  | 专网消息服务器 | 配置2*（12核，24线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置1块双端口10Gb光口，2块240G SSD，6块16TB 7.2K SATA硬盘，冗余电源 | 台 | 5 |  |
| 15 |  | 专网汇聚服务器 | 配置2*（10核，20线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置1块双端口10Gb光口，2块240GB SSD 硬盘，冗余电源 | 台 | 5 |  |
| 16 |  | 负载均衡服务器 | 配置2*（8核，16线程，2.1~3.2GHz）CPU，32GB内存 配置4块双端口10Gb光口，2块480GB SSD 硬盘，冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 17 |  | 内网消息服务器 | 配置2*（12核，24线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置1块双端口10Gb光口，2块240G SSD，6块16TB 7.2K SATA硬盘，冗余电源 | 台 | 5 |  |
| 18 |  | 内网汇聚服务器 | 配置2*（12核，24线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置1块双端口10Gb光口，2块480GB SSD 硬盘，冗余电源 | 台 | 5 |  |
| 19 |  | 负载均衡服务器 | 配置2*（8核，16线程，2.1~3.2GHz）CPU，32GB内存 配置4块双端口10Gb光口，2块480GB SSD 硬盘，冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 20 |  | 网闸 | 硬件配置和性能指标 1、标准2U机架式机箱，由视频接入认证服务器以及用户接入认证服务器及安全隔离与信息交换系统组成。 2、每台服务器各具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2个，万兆SFP+多模光纤接口≥2个，安全隔离与信息交换系统内外网单元具备100/1000Mbase-TX以太接口≥2，万兆光纤接口≥2 3、具备Linux的高性能安全操作系统、给传输数据提供安全可靠的的生态，提供采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统软件著作权登记证书。 4、★吞吐量≥9Gbps，延时≤19us，并发连接数≥450000个（提供第三方检测报告证明文件）。 5、支持并发2000路D1（4M）视频点位并发。 基本功能 1、系统管理灵活，可使用公安U-key认证方式或用户名口令方式，基于WEB方式管理维护。 2、支持标准SIP协议，支持GB/T 28181-2022 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，且支持TCP/UDP点播方式、同时TCP连接方式支持Active和Passive两种方式，提供相关权威测试报告。 3、支持海康、大华、宇视科技、科达、立元等国内外视频监控厂商的信令控制协议；支持海能达、科达、中兴等指挥系统厂商的信令控制协议。 4、为满足市场各品牌对接需求以及便于配置人员对接业务，产品支持配置不同视频厂商产品适配的模板文件，快速生成视频传输通道，提供相关权威检测报告。 5、★能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型，提供权威检测报告截图。 6、为提高视频质量及视频流安全防御，对视频流中的关键帧（I帧）与非关键帧（P帧）加以识别，在不影响图像质量的前提下，插入或丢弃极少量P帧，破坏恶意代码，保障视频流安全；系统支持可定义丢插帧及帧级大小。（提供相关功能截图） 7、为保证系统稳定性，不需要第三方负载均衡服务器，系统内部即可实现负载均衡功能，提供相关功能截图及“视频云交换负载均衡系统”国家版权局软件著作权登记证书。 8、系统支持网口聚合功能,实现链路的冗余。（提供相关功能截图） 9、视频交换系统支持对加密视频进行传输，通过信令传输实现加密视音频的点播；对加密历史视频进行传输，通过信令传输实现历史加密视音频的播放、下载。 10、视频交换系统支持针对信令采用带密钥的杂凑算法SM3做认证，并实现SIP信令控制。 11、视频交换系统支持对视频数据的签名结果进行传输。 12、为保证视频平台对接及视频流交互的安全可靠，支持信令传输协议过滤，比如HTTP、SIP、RTSP等，对不同信令传输协议做黑白名单设置；（提供相关功能截图） 13、为保证视频流的合规性，杜绝通过媒体传输通道传输恶意数据保证业务内网安全，支持媒体流编码格式识别，设置服务视频编码格式，比如MPEG、MPEG-1、H.261、H.263、H.264等格式；（提供相关功能截图） 14、为保证视频流的合规性，保证业务内网安全，支持视频流传输协议过滤，比如UDP、TCP、RTP、RTCP等，对视频传输格式做黑白名单设置。（提供相关功能截图） 15、为保证对接的服务器及摄像头的可信度，保证内网安全，可对通信的设备进行认证，包括IP、端口、摄像头标识等。（提供相关功能截图） 16、为保证视频通道使用的可控性，可自定义视频通道启停时间，提供相应系统功能截图。（提供相关功能截图） 17、具备在同一视频通道中当多个用户访问视频资源导致带宽资源紧张时，产品支持自动限制低优先级用户的带宽占用，释放带宽资源，保证高优先级用户对视频资源的访问，可设置优先用户以及IP启用流量峰值。（提供相关功能截图） 18、为方便运维人员实时监测硬件状态，及时发现故障并维护，可自定义报警策略，对设备相关指标进行设置，包括CPU峰值、使用运行内存峰值、硬盘空间使用峰值、账号使用状态等指标;（提供相关功能截图） 19、产品支持实时、历史加密视音频播放，满足GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求，并提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的相关报告。 20、系统不同管理员具备不同权限，配置管理员能够管理业务用户 及系统参数，安全管理员能够设置安全参数和访问权限，审计管理员能够管理审计日志，提供相关权威检测报告。 21、系统支持在IPV4协议和IPV6协议环境下的审计功能，能够记录用户操作行为日志及访问视频流的流量，具备日志存储周期回滚功能，提供相关权威检测报告。 22、为保证网络的高效率高，高安全性，产品需支持IPV6接入，提供相关证明文件。 23、保证兼容性和稳定性，安全视频交换系统必须与安全隔离与信息交换系统为同一品牌。 | 套 | 2 |  |
| 21 |  | 防火墙 | 1、性能参数：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：18G，防病毒吞吐量：4G，IPS吞吐量：4G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：800万，HTTP新建连接数：16万，硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2.产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告。 3.产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 4.支持产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 5.支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 7.具备僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。 8..支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 9.支持Web服务器自动侦测功能，根据Web服务器在线状态、端口使用状态、Web服务器之间的互访关系生成业务资产列表，同时展示内网资产访问的风险等级。（需提供产品功能截图证明） 10.支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； 11.支持管理员双因素认证，包含用户名/密码和Key等不同方式。 | 台 | 2 |  |
| 22 | V4支撑平台服务 | 专网平台服务器 | 配置2*（10核，20线程，2.4~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置2块双端口10Gb网卡，3块1.92T SSD 硬盘(raid5 2G缓存)，冗余电源 | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 内网平台服务器 | 配置2*（10核，20线程，2.2~3.2GHz）CPU，128GB内存 配置2块双端口10Gb网卡，3块1.92T SSD 硬盘(raid5)，冗余电源 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 边界安全交换区及V4平台维护费 | 提供三年边界安全交换区及V4平台维护费 | 年 | 3 |  |
| 25 | 视频监控平台扩容服务 | 流媒体服务器 | CPU：(16C/2.4G)*2； 内存：32G ECC DDR4*2； 硬盘1：SAS 600G 15K 2.5*2，8盘位，RAID 1； 硬盘2：SSD 480G*2，无 RAID； 硬盘3：SATA 4TB 3.5英寸*4，无 RAID； 阵列卡：RAID_2G(适配12-16盘位)*1； 默认扩展卡：2口千兆铜缆网卡； 扩展卡1：双光口万兆网卡（含光模块）*1； 扩展卡2：I350千兆双口网卡（电）*2； 保修时间：三年； 电源：800W (1＋1) CRPS AC/DC双输入； | 台 | 10 |  |
| 26 |  | 视频转发交换机 | 1、性能规格：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps；（以官网最小值为准）； 2、扩展性：支持物理扩展插槽≥2个，可扩展10G光接口/10G电接口/25GE SFP28光接口/40GE QSFP+光接口/100GE QSFP28光接口，提供官网截图和链接证明； 3、工作环境温度：-5ºC～45ºC； 4、融合安全：支持安全插卡，可扩展防火墙模块，支持配置IPS、防病毒、负载均衡（LB）、应用识别、SSL VPN等多种安全功能，提供官网截图和链接证明； 5、软件规格:MAC地址表≥128K、路由表容量≥64K、ARP表≥64K，提供权威第三方机构测试报告证明； 6、VxLAN:支持 VXLAN 二层互通、VXLAN 集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能，提供第三方权威机构测试报告证明； 7、路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+,支持IPv4和IPv6环境下的策略路由， 支持IPv6手动隧道、6to4隧道； 8、可靠性:支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 SmartLink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内，提供权威第三方机构测试报告证明； 9、可视化：支持Telemetry可视化； 10、安全性：支持MACsec功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； 11、SDN:支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署，提供官网截图及链接证明； 12、产品资质：提供工信部入网证； 13、配置:48个1/10G SFP+端口，2个40G QSFP+端口，配置40G堆叠线缆，满配万兆多模光模块，冗余电源模块，冗余风扇模块。 | 台 | 2 |  |
| 27 | 机房租赁及光纤链路服务 | 裸纤 | 边界安全交换机裸纤到公安内网核心交换机 | 条 | 2 |  |
| 28 |  | 3年机柜租赁费用 | 租赁机柜费用 | 个 | 13 |  |

- 其他要求

1.上述技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时相关设备不得少于招标文件中要求的数量；如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务等，投标人可提供书面说明，但项目中标人必须承诺确保本项目能够完整实施，不得以任何理由认为本项目技术或配置存在缺陷而停止项目的实施，如造成本项目无法如期完工，中标人要承担必要的法律后果。

2.本项目为交钥匙工程，中标人不得以其它任何理由增加费用。项目实施过程中可能涉及的所有财务成本已经包含在投标总报价当中。中标方在实施过程中，除摄像头等主要设备外，其他所有在本项目施工中用到的附属设备、材料、人工、手续费等，可能与实际采购数量有偏差，中标方不得以此为借口而停止本项目的施工，招标方不追加任何额外费用。

3.本项目中标价即为合同总价，合同期限为3年。

4.所有点位勘查工作在开标后，按照采购方的要求组织实施，各项建设内容，必须要有完善的建设方案，并事先经采购方书面同意后才能施工（具体情况可和采购人联系了解）。

5.点位确认：中标单位在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位，同时按照《跨区域视频监控联网共享技术规范》（GB/T 28181-2022）要求完成点位的编码工作、按照警用地理信息系统数据库视频监控图层数据的要求提供点位精确的经、纬度、通道编号等数据。

6.安装、调试：道路开挖审批、接电等由中标单位负责，采购人单位协助，费用含在本项建设中标价中；设备的安装必须符合有关标准和规范，中标单位必需选择具备安防资信等级的企业并有以往类似施工经验的施工队伍负责项目施工。设备安装就位、校准后，中标方应按提交初验报告给采购人单位，开始至少连续三个月以上的系统试运行，并做好试运行记录。

7.质量检测：系统在正式验收前，必须由国家认证合格的检测部门对系统进行检测，并出具检测报告。对于检测不合格的地方应及时进行整改和调整，直至检测合格。中标方负责测试所需的一切费用。系统检测应执行相关安防行业法规、政策、行业标准，主要以本项目合同的要求为准。

8.竣工验收

8.1系统调试开通后至少连续试运行三个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向采购人单位提交并被接受后，采购人单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收由技术验收、施工验收和资料审查三部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

8.2若因中标单位产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，采购人单位保留向中标单位索赔的权利。

9.项目监理：整个项目从点位勘查到竣工验收由第三方监理公司全程监理。

10.技术服务和人员培训

10.1▲提供整个项目科学完整的运维方案，该方案符合省市“雪亮工程”考核要求。项目运行维护期内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成的记录，为用户建立一套完整的运行记录。

10.2提供系统日巡检服务，确保每台服务器稳定；服务器出现异常情况应在8小时内解决。

10.3每个季度对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安局通知时应立即进行检修和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

10.4提供每周7×24小时电话技术服务、技术咨询或现场技术服务。

10.5针对本项目中的所有设备，中标单位需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%，并且能做好采购人应急保障工作。

10.6提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

10.7提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。

10.8在系统验收时，中标单位为客户远程网络视频监控系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费为客户远程网络视频监控系统提供使用。

10.9中标单位在用户所在地能提供售后服务配套设施。

10.10设备安装、调试结束后，中标单位应立即派有经验的工程师对采购人单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购人单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

10.11投标人每年对采购单位提供免费培训。

10.12前端建设采用购买三年服务方式，前端设备资产归属中标单位，设备资产使用权和处置权归龙港市公安局所有，龙港市公安局按合同约定支付服务购买费用。在三年服务期内，龙港市公安局需按年度支付相关服务费用。三年服务期满后，龙港市公安局继续拥有设备资产使用权和处置权，龙港市公安局如需继续使用的，需向中标单位支付相关线路、电费、巡检保障等费用。中标单位负责本项服务供应期限内（自工程通过竣工验收之日起算三年）设备及系统的所有巡检、维修、设备更换和系统优化升级等工作，保证使用方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在服务供应期限内由于雷击、被盗、被破坏、生产建设交通事故和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由中标单位承担。

10.13应用支撑能力建设采用购买三年服务方式，存储设备固定资产归属龙港市公安局，其他设备的固定资产归属中标单位，龙港市公安局拥有全部设备资产的设备资产使用权和处置权。在三年服务期内，中标单位应免费提供算法优化、扩容和算法种类的增加服务（如因算法扩容和算法种类增加需要新增配置硬件资源的，龙港市公安局应支付相关硬件设施费用）。三年服务期满后，龙港市公安局继续拥有设备资产使用权和处置权，龙港市公安局如需继续使用的，需向服务中标单位支付相关机房、线路、电费和运维费用。服务中标单位无权自行处置设备资产，未经龙港市公安局书面同意，服务中标单位不能擅自处理相关设备资产。

10.14本项目平台所涉及到的算法技术水平须达到国内市场水平或招标人需求（如中标单位自行技术力量达不到市场水平或招标人需求的，可以委托第三方进行建设，费用由中标人自行承担）。

11.数据安全要求及其他

11.1 供应商应严格遵循采购人在视频图像数据安全方面有关规定，视频专网不能留存图片数据，供应商在技术方案中要明确实现方案。

11.2本项目所涉及图像数据等所有数据的所有权归属采购人，未经采购人同意，中标供应商不得私自泄露、转让给第三方使用。

11.3本项目中定制开发软件部分的知识产权归采购人所有。

11.4涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）必须遵循相关标准和规范,并无条件提交给甲方。

11.5涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的，必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，项目承建单位有义务配合甲方做好有关信息共享工作。

11.6本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料，未经甲方授权代表书面许可，不得留存，私自查阅及向任何第三方泄露。

11.7本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归甲方所有。

四、商务条款

1、服务期

1.1▲项目服务期为3年。在服务期内，设备的使用权归采购方所有，中标方若因各方面原因中途无法继续提供服务的，或服务期结束后中标方无法继续提供服务的（包括中标方和采购方无法就续费协议达成一致意见），本项目范围内包含的视频监控系统一切硬件设备的资产使用权和处置权归采购人所有。

1.2服务内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3投标供应商在投标文件中说明服务期内提供的服务计划。

2、履约保证金(标项一、标项二）

2.1、签订合同后5个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳合同总额1％的履约保证金（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在最终验收合格后15日内无息退还。

3、付款方式：

本项目(标项一、标项二）款项共分四笔支付：

第1笔款：签订合同后并通过最终验收合格，由中标供应商提起支付申请，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总金额的25%的项目款。

第2笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满一年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

第3笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满二年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

第4笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满三年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

注：项目款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内向供应商支付资金。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的项目款保函或其他担保措施。

4、施工时间要求：必须在2024年   月   日之前完成所有点位安装到位（因施工时间较紧张，供应商必须详细了解及合理安排施工时间）。设备安装就位、校准后，中标方应按提交初验报告给采购人单位，开始至少连续三个月以上的系统试运行。

5、 安装调试

5.1安装地点：按采购人要求。

5.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.3安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

5.4供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的货物及运维服务；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、服务期内维保及维修及服务期后终身维修；

注意：除服务期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

# 第三部分   供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》及相关法律规章组织和实施。

2、本采购项目为龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目，供应商必须根据自己的商务技术和价格优势对本项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、▲本次采购采用报价文件与资格、商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商资格、商务技术文件部分，资格、商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商资格、商务技术的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、▲总价包干，包括设备采购、安装、调试、检测、验收、运维、税金、代理费等成本费用全部包含在项目建设投标报价中。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商（投标人）资格的审查和认定

6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.3非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品为各项相同品牌产品累计报价占项目总报价50%以上（含本数）的，有一家供应商的报价达到50%及以上就按上述认定。

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

8、本项目设有最高限价。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前两个工作日给予书面告知。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（响应文件）按无效标处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二、供应商（投标人）资格要求

## 按招标公告要求

## 三、招标文件（采购文件）

1、招标文件

1.1招标文件发放和获取

1.1.1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

1.1.2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

1.1.3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

1.1.5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清或者修改

2.1、已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应在投标通知(邀请)书规定时间之前，以纸质形式送达采购代理机构，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式发出。

2.2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

2.3、从招标文件发出至投标截止日期，采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将以公告形式发出。

2.4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.5、招标文件与招标文件的澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的为准。

2.6、各供应商自行在指定信息发布媒体（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

## 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标技术参数要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标服务或货物在基本满足招标技术参数要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，具体内容如下。

2.1、资格文件部分（详见附件1）

2.1.1供应商的资格文件至少应包括以下内容

包括（即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。）：

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；（联合体投标的需提供联合体协议，联合体所有成员都需提供营业执照，其他签字盖章及电子标及政采云账号等只需联合体主体即可）

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

7）投标供应商没有失信记录承诺函；

8）上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、商务技术部分组成

- 目录或评分索引（格式自拟）；

- 投标函（附件2-1）；

- 法定代表人授权书（附件2-2）；

- 投标供应商情况声明（附件2-3）；

- 商务偏离表、技术偏离表（附件2-4）；

- 投标人营业执照、税务登记证（原件扫描加盖电子签章）；

- 投标人相关资信证书、主管部门颁发的获奖证书（复印件加盖公章，如有则提供）（原件扫描加盖电子签章）；

- 类似项目业绩一览表（原件扫描加盖电子签章）（附件2-5）；

- 投标产品配置及参数表（附件2-6）；

- 技术方案（附件2-7）；

- 施工安排（附件2-8）；

- 技术支持与售后（附件2-9）；

- 网络情况（附件2-10）；

- 节能（环境标志）产品声明函（附件2-11，如有则提供）；

- 根据采购文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则）。

- 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评分细则项目所在投标文件页码，格式自拟。

根据招标文件中的采购内容与要求，根据招标文件格式要求中，需要电子签章的均要电子签章，供应商认为需要提供的其它文件和资料（具体参见评分细则），上传的其它文件和资料要求电子签章（即电子公章）。

2.3、报价要求响应文件

- 开标一览表（附件3-1）；

- 报价分析表（附件3-2）；

- 《中小企业声明函》（附件3-3）（注：若非中、小、微企业可不提供）；监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如有）（原件扫描加盖电子签章）；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件编制

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。

2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格响应文件》和《商务技术响应文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3）本文件《第五部分  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并按招标文件要求进行电子签章（电子公章），否则视为未提供。

4）投标文件内容不完整、编排混乱、未设置评审关联点或设置错误评审关联点导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8）投标文件的容量大小须符合电子交易平台规定。

9）供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技  术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

### 3.2投标文件的签章

### ▲1）招标文件中要求公章签章，统一为电子签章（电子公章）。

2）资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件封面应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商电子签章（电子公章）。

3）供应商应使用“政采云电子交易客户端”进行的电子签章并进行加密的投标文件，加密的投标文件中的电子公章款式是否跟实际公章一致，都是有效签章。

4）投标文件应使用电子交易平台 CA 数字证书进行电子签章。电子交易平台 CA 数字证书仅限于本单位在电子交易活动中使用，不得转让和出借。申领流程：浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程。电子签章操作指南详见政府采购云平台---服务中心--帮助文档--项目采购--电子招投标--《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

### 3.3投标文件的形式

1）投标文件的形式：见《投标通知(邀请)书》；

2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。通过电子交易平台成功上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。备份投标文件不是投标备选方案。

4）本项目实行电子交易。电子交易平台为浙江政府采购网政府采购云平台。供应商应通过电子交易平台实行在线投标响应。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价组成表》填写投标价格组成（格式见第五部分  投标文件格式）。

4.2、本次采购报价为本项目采购内容最终用户验收合格后、运维结束的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、投标报价应包含以下费用。

本项目投标及履约至验收合格、运维结束的全部费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除本项目投标及履约至验收合格的全部费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标文件的有效期

# 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至投标通知(邀请)书规定的日期内有效。

# 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以纸质形式通知供应商延长投标有效期

### 投标

### 1、投标文件的上传和递交：见“投标通知(邀请)书”

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见“投标通知(邀请)书”

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

# 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

# 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3.4投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

# 开标和评标

### 1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### 2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### 3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按电子加密投标文件【开始解密】通知规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术响应文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政府采购云平台形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价响应文件》，通过政府采购云平台形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政府采购云平台形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政府采购云平台形式公布中标（成交）候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构通过政府采购云平台的形式告知其未通过的原因。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

4.4 本项目合格供应商不足 3 家的，不再评标。

## 5、评标

### （一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1）评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为七人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2）评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 1 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4 投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《报价组成表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见本章第七款。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名靠前的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 评标办法：见招标文件“第六部分 评标办法”

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，项目标项出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算（最高限价），不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标供应商。

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低投标报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知书

2.1开标结束后经采购人出具中标供应商确认书后招标代理机构发出中标通知书并在浙江政府采购网和龙港市公共资源交易中心网站上公示中标结果。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因解释。

4、签订合同

4.1中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，并在30日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未在规定时间内到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、招标代理服务费

5.1、中标单位在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳采购代理服务费，标项一代理费服务费  元，标项二代理服务费  元，采购代理服务费包含在投标总价中。代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：

开户名称：

开户帐号：

# 第四部分  合同格式（参考）

# 1.定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商双方签署的，合同格式中载明双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试、检验、配合验收、技术服务、售后服务、服务期保障、材料等全部费用。

1.3 “货物”是指根据合同规定须向采购人提供的一切设备、机械、系统软件和其它材料等。

1.4 “服务”是指根据合同规定中标供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如数据接入、设备安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定中标供应商应承担的其它义务。

1.5 “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6 “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

# 2.标准

2.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 3.专利权

3.1中标供应商应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标供应商应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

# 4.项目的实施规模、范围

# 4.1本次招标承诺的所有设备及内容

# 5.要求质量标准

5.1 先进、主流、可靠、安全、开放、实用、性价比高。

5.2  符合采购人需求。

# 6.主要条款

6.1本项目所涉及图像数据等所有数据的所有权归属采购人，未经采购人同意，中标供应商不得私自泄露、转让给第三方使用。

6.2 本项目所涉及公安视频等监控系统的账号管理权、图像应用及管理权归属采购人。

6.3 采购人对中标供应商的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求中标供应商及时改进。如遇中标供应商平台技术升级、承载网链路割接等，并在征得采购人同意的基础上，中标供应商应提前48小时通知采购人，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在4小时内完成，在此时间内因非不可抗拒技术及人为原因所造成的图像数据丢失，中标供应商不承担违约责任。

6.4中标供应商通过系统网管平台发现业务点发生故障或由采购人提出申告时，中标供应商承诺：经故障判断后确认是系统平台（包括存储，下同）和光纤链路故障（确认时间为2小时），在4小时内恢复；确认是前端设备如摄像机被盗或损坏、线缆被剪断等故障，在24小时内恢复。若超出承诺时间未恢复，采购人有权按本合同6.13条款规定扣罚相应运维服务费。

6.5 中标供应商应保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足采购人正常工作需求。提供系统软件及运维工作，符合采购人要求。

6.6 中标供应商所提供的通讯线路和设备质量应符合国家质量标准和技术要求，满足采购人通讯需求。

6.7 中标供应商应建立健全所有项目内容技术档案和维护档案并提供给采购人。

6.8 中标供应商应负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，不具有监控图像浏览、录像调用权限。中标供应商应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经采购人允许不得对所有平台系统数据进行下载和传播。

6.9 中标供应商根据采购人要求制定施工方案，施工期内，中标供应商指派专职项目负责人         接洽项目实施，中标供应商安排的专职项目负责人必须能够统筹协调项目施工，专职负责人要确实掌握项目建设每天的工作进度，并每周不少于两次向采购人通报项目建设进展情况。

6.10 中标供应商是确保本项目每路视频监控录像不间断和录像存储完好，若出现录像不完整或视频资源不可用，采购人有权按本合同6.13条款规定扣罚相应运维服务费。

6.11  中标供应商应为公安视频监控系统建立光纤承载专用网，达到与公安视频专用网络互连的安全性要求，应为社会视频资源建立专用网络，达到招标文件要求。

6.12  中标供应商应为采购人提供科学完整的运维方案，提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理，中标供应商将提供365天7×24小时热线电话服务，服务内容包括视频监控系统运行情况监测，点位在线、可用巡查，故障报修，点位信息确认、纠正及其他相关业务联系。

6.13中标供应商要确保本项目所有新建（改建）等前端设备月平均在线率、视频图像完好率、数据采集质量等达到采购人考核要求。如果因非不可抗力造成月平均在线率、完好率达不到考核标准，采购人将按下表情况扣除中标供应商当月相应运维服务费（租赁费），费用直接在后续支付的租赁费中扣除。

| 1 | 98%≤在线率、完好率、采集率 | 按本项目所有监控点位月运维服务费（租赁费）100%支付 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 95%≤在线率、完好率、采集率＜98% | 按本项目所有监控点位月运维服务费（租赁费）95%支付 |
| 3 | 在线率、完好率、采集率＜95% | 按本项目所有监控点位月运维服务费（租赁费）75%支付 |
| 4 | 因监控故障被上级抽查到，直接造成考核不达标或排名靠后，或造成重特大案事件工作贻误 | 按本项目所有监控等前端点位月运维服务费（租赁费）50%支付 |

6.16 竣工标准：一是以本项目建设、联网所有视频监控点位等前端设备是否已经接入龙港市公安局视频监控平台，视频可实时浏览、录像完整，并实现省、市、县三级互联、互通、互控；二是售后运维方案及运维管理工作要达到省市“雪亮工程”要求等。否则视为项目未完工，不得提交验收。若个别在建监控点位因特殊情况不能按时接入平台的，可适当延期接入，施工方要说明情况，但延期竣工点位数量不得超过本项目总数量的1%。

7.系统维护期

7.1 项目服务期为3年，要求提供7×24小时免费技术支持服务：包括系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检、技术支持等。▲在系统维护期内，中标供应商出现维护不到位，符合本合同拒付标准的，在后续要支付的运行维护服务费（租赁费）中扣除。

8.技术支持期

在系统使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用、新功能的添加。

9． 标准要求

设备清单中球机和立杆等主要设备只提供了参考标准，采购人可根据实际情况对相关设备做出调整，相关费用在合同总金额限额范围内做对应调整。

10. 项目实施时间：

11. 实施地点：浙江省龙港市

12. 中标供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不论本协议或合同是否变更、解除、终止，本条款均有效；

# 13.付款方式

本项目服务合同期为三年，合同总价为人民币     元，以本合同项目验收合格移交之日为时间节点。

本项目(标项一、标项二）款项共分四笔支付：

第1笔款：签订合同后并通过最终验收合格，由中标供应商提起支付申请，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总金额的25%的项目款。

第2笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满一年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

第3笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满二年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

第4笔款：自项目验收合格且在第一笔资金支付满三年后，由中标供应商提起支付申请，采购人向中标供应商支付合同总金额的25%。

注：项目款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票之日起7个工作日内向供应商支付资金。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的项目款保函或其他担保措施。

14.技术文件和资料

14.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

14.2  如果采购人确认中标供应商提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，中标供应商应在收到采购人通知后3天内将这些文件、资料补齐。

15. 质量保证

15.1  中标供应商所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

15.2  根据采购人按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标供应商，提出索赔。中标供应商在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

15.3  ▲本合同服务保证期为向采购人移交，通过最终验收之日起3年，在服务期内所产生的相关费用由中标供应商承担，合同内的所有服务要求中标供应商提供上门服务（招标文件另有规定除外）。本项目涉及所有软硬件产品（设备）在合同期满后，由采购人负责资产处置。

16.中标供应商履约延误

16.1  中标供应商应按照合同规定的时间交货和提供服务。

16.2  在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

16.3  因不可抗力导致买卖双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

16.4 除了合同条款中不可抗力的情况外，除采购人同意延误并不收赔偿费外，中标供应商延误交货或提供服务将按合同条款规定被收取赔偿费。

16.5 所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从采购人的统一安排。

17.不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间。

18. 税费

18.1  根据国家现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切费用由采购人承担。

18.2  根据现行税法对中标供应商征收的与本合同有关的一切税费均由中标供应商承担。

18.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由中标供应商承担。

19. 违约终止合同

19.1 采购人在中标供应商违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 中标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）中标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标供应商提出的索赔。

19.2  如果采购人根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，中标供应商应承担采购人因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

20.双方责任

20.1  采购人

（1） 按合同规定向中标供应商支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

20.2  中标供应商

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

21．违约责任

21.1  中标供应商无特殊情况不能在合同约定的工期要求前完成所有点位安装到位的，超过施工时间要求15天内的，违约金每天按3000元累计计算，超过施工时间要求15-30天内的，违约金每天按3万累计计算，超过施工时间要求30-60天内的，违约金每天按10万累计计算，如在逾期采购人有权解除合同。

21.2 在使用过程中如发现中标供应商提供的产品不符合投标文件、合同和采购人要求的，双方协商解决，协商不成功，采购人有权解除合同，因此造成的采购人损失由中标供应商赔偿，损失数额无法计数，按合同金额20%赔偿。

21.3  对于采购人提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于采购人的数据，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，采购人有权对因此造成的损失追究中标供应商责任。

22.争端的解决

22.1合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向人民法院提取诉讼。

22.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

22.3仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

22.在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

23.转让和分包及产品不可替代

23.1  中标供应商不得部分转让或全部转让合同的义务，未经采购人事先书面同意不得分包其履行合同的义务”

23.2  产品不可替代，中标供应商在没有取得采购人的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

24.   适用法律：本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

25.   合同生效及其他

25.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

25.2  本合同如有未尽事宜，双方协商解决。合同一式陆份，（其中正本叁份，副本叁份）双方各执贰份，具有同等效力，合同签订后，中标供应商应将合同复印件与履约保证金收据复印件送采购中心备案并办理投标保证金退还手续。

25.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

25.4 本项目合同期满后，遇到本项目未及时落实续约合同的，考虑到公安视频监控应用的连贯性（弃用和停止运维会造成严重负面影响），中标供应商不得停止对本项目的运维，所产生合同期外的运维费用由双方协商解决。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

日期：                         地点：                   日期：

（合同格式为参考，在主要内容不变的前提下，经双方同意后可按其他格式签订）

第五部分    投标文件格式

附件1 资格文件

1、资格文件封面

龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目

（标段一/标段二）

投标文件

（资格文件）

招标编号：LGCG2023000

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

1-1、营业执照（原件扫描并加盖电子签章）（联合体投标的需提供联合体协议，联合体所有成员都需提供营业执照，其他签字盖章及电子标及政采云账号等只需联合体主体即可）

1-2、良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（上传信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询下载的《法人和其他组织信用信息概况》和财务会计制度，新成立的公司提供相关说明）（原件扫描并加盖电子签章）

1-3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

龙港市公安局：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

1-4、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市公安局：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

投标截止之日前半年内任意一个月的纳税凭证；投标截止之日前半年内任意一个月社保缴纳凭证（专用收据或社保缴纳清单等）。（原件扫描并加盖电子签章）

# 1-5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市公安局：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-6、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市公安局：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-7、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市公安局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（电子签章） ：

日期：     年  月  日

# 1-8、联合体协议（如有提供，格式供参考）

联合体协议书

致：                              （招标人）

（主办单位名称）                    （联合体单位名称）                     自愿组成联合体，参加                 项目投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（单位名称）                      为联合体主办人，（单位名称）                                 为联合体成员；

2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的主办人盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的主办人提供；投标保证金以联合体主办人提交的为准。
（5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体主办人负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（7）其他（分工需细化、各方合同份额等）：

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。
4．本协议书正本一式三份，随投标文件正本装订一份，联合体成员各一份；副本一式六份，随投标文件副本装订四份，联合体成员各执一份。

主办单位名称：（全称）（盖章）          联合体单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日

附件2 商务技术文件

2、商务技术文件封面

龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目

（标段一/标段二）

投标文件

（商务技术文件）

招标编号：LGCG2023000

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

2-1、投标函

投  标  函

龙港市公安局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件（商务技术文件）；投标文件（报价文件）；投标文件（资格文件）。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、我方对完工期承诺如下：按招标文件要求执行。

6、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我单位与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、投标文件自投标截止之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标人代表姓名：                    职务：

供应商全称（盖章）：

不提供本函做无效投标处理。

2-2、法定代表人授权书

（一）法定代表人授权书

龙港市公安局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                   （电子签章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

2-3、供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

日期

电子邮件

2-4、商务偏离表、技术偏离表

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须如实填写上表，没有填写此表或未提供视为完全响应招标文件要求。

供应商电子签章：

2-5、同类项目业绩

供应商自2020年1月1日以类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：合同、中标通知书及验收报告复印件

供应商（电子签章）：

日期：

2-6 投标产品配置及参数表

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要品牌型号、规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 供应商电子签章：

2-7、技术方案方案

根据评分细则编制，格式自拟

2-8、施工安排

根据评分细则编制，格式自拟

2-9、技术支持与售后

根据评分细则编制，格式自拟

2-10网络情况

根据评分细则编制，格式自拟

2-11节能（环境标志）产品

需提供政府采购节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。

附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件3 报价文件

3、报价文件封面

龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目

（标段一/标段二）

（报价文件）

招标编号：LGCG2023000

供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（姓名）：

投标供应商代表（联系电话）：

日期：        年    月     日

3-1、开标一览表

开标一览表

供应商名称：

项目名称：

采购编号：                                                     （价格单位：元）

| 标项名称 | 投标总价 | 完工期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  | 合格 |

备注：总价包干，包括项目硬件、系统软件等采购、安装、调试、检测、验收、运维、税金等成本费用全部包含在项目建设投标报价中。

供应商全称（盖章）：

日期：

3-2、报价明细表

报价明细表

项目名称：             采购编号：                   价格单位：人民币元

| 项目 | 报价 | 成本分析 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 包括编制详细预算 |
| 合计报价 |  |  |

表格可以延续。

供应商（公章）：

日    期：

3-3、中小企业声明（如是）

中小企业声明函（服务）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_ (单位名称)的 (项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(租赁和商业服务业)行业;承接企业为(企业名称)，从业人员____人， 营业收入为_ __ 万元，资产总额为    万元，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(租赁和商业服务业）行业; 承接企业为(企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为_   _万元， 属于(小型企业、微型企业);

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

政府采购活动现场确认声明书

浙江之信工程项目管理有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    龙港市公共视频监控一体化改革建设（雪亮工程三期）项目（编号：LGCG2023000）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：734397477@qq.com。

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

# 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品及服务的供货供应商，确保项目质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

# 二．评标组织

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

# 三、评标程序

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

评审细则

标项一：

一、报价评分35分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100。

2、为防止恶意参加的行为，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、特别说明：

3.1、本项目非专门面向中小企业采购。

3.2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商业服务业。

3.3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

3.6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

- 技术、服务、资信业绩综合评分65分

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 5 | 根据投标人的整体情况进行综合评比。 （1）资信、荣誉等情况（0-3）； （2）市场影响等情况（0-2）； 注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行承担该风险。 |
| 2 | 同类项目工程业绩 | 2 | 投标供应商自2020年1月1日以来的类似项目业绩，每个业绩得1分，此项最高得2分。（需提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分） |
| 3 | 产品性能及技术指标 | 13 | 根据“采购清单”的内容，带★参数要求逐项应答，带★的负偏离的一项扣1分，扣完为止。有证明材料要求的投标人在投标时必须在标书响应中提供合格的证明材料，否则不得分。没有证明材料要求的评审时以偏离表为准。 |
| 4 | 对项目整体方案的理解和深化设计 | 2 | 根据投标人对项目整体方案的理解（0-1分），提供深化设计方案（0-1分）进行打分。 |
|  |  | 6 | 根据投标人对项目系统建设目标的理解（0-2分），分析项目建设的重点与难点（0-2分），提出项目建设的技术路线（0-2分）进行打分。 |
|  |  | 3 | 针对招标人指定点位（含视频监控、卡口、相关附属设备）的增加、移机、故障处置、警务保障等应急解决能力，根据投标人提供的解决方案综合打分，得0-3分 ； ①解决方案科学合理、可操作性强的得：2-3分； ②解决方案较科学合理、可操作性较强的得：1-2分； ③解决方案不科学合理、可操作性一般的得：0-1分； |
|  |  | 2 | 根据投标人为全市视频监控建设合理化建议、创新方法及提出的应对预案或措施等内容，由评标专家进行评分（0-2分）。 |
| 5 | 维护保障能力 | 4 | 根据要求制定维护方案，根据该方案的完整性、科学性、可实施性及视频专网（含村居监控专网）技术要求符合情况进行打分，0-4分。 |
|  |  | 3 | 投标人调研后描述雪亮工程技术架构并附拓扑图，根据根据投标人的描述及拓扑图综合比较评分，0-3分。 |
|  |  | 3 | 根据投标人提供的主动维保作业计划响应情况、流程描述综合比较评分，0-3分。 |
| 6 | 拟派服务团队 | 2 | 投标人所派遣的项目负责人（一名）持有网络规划设计师证书、网络工程师证书和网络安全工程师证书的，每提供1种证书得1分，最多2分。 注：需提供证书以及在投标供应商近半年内连续三个月及以上的社保证明文件，提供复印件的需加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 5 | 投标人服务团队（除项目负责人外）中具有信息系统项目管理师、网络工程师、IT服务项目经理证书、通信工程师、注册信息安全工程师(CISE)，每提供1种证书得1分，最多5分，不提供不得分。 注:以上人员需提供证书以及在投标供应商近半年内连续三个月及以上的社保证明文件，提供复印件的需加盖公章，未提供或提供不全不得分。 |
| 7 | 施工组织计划 | 5 | 包括项目现有光纤资源、施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施打分。 ①施工组织计划科学、合理，可操作性强的得3-5分； ②施工组织计划较科学、合理，可操作性一般的得2-3分； ③施工组织计划不科学、合理，可操作性欠缺的得0-2分； |
| 8 | 技术支持情况与服务支持能力 | 2 | 根据投标人维保队伍的配备、计划安排是否合理、操作性的情况综合打分。 |
|  |  | 2 | 根据投标人主要产品备品备件（监控前端）清单数量及备品备件达到6%的得1分，达到7%的得1.5分，达到8%的得2分。 |
| 9 | 链路优化 | 4 | 根据投标人提供针对提高视频监控运维、应用效果质量、带宽，延长视频监控运维时间（含维护、链路使用，需具体说明延长维护的时间）情况综合打分。 |
| 10 | 节能环保 | 2 | 1）投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得1分。 2）投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件《节能环保产品声明函》、附件《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术、资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

标项二：

一、报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、为防止恶意参加的行为，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、特别说明：

3.1、本项目非专门面向中小企业采购。

3.2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商业服务业。

3.3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

3.6、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.11、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受 10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受10%的报价总价扣除扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

二、 商务技术综合评分 80分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 5 | 根据投标人的整体情况进行综合评比。 （1）资信、荣誉等情况（0-3）； （2）市场影响等情况（0-2）； 注：自行提供证明材料作为评审依据，未提供或提供不全可能出现不利于投标人的评分，投标人自行承担该风险。 |
|  |  | 5 | 投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系证书的，每具备1个证书得1分，最高得5分。 注：须提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 供应商业绩 | 2 | 投标供应商自2020年1月1日以来的类似项目业绩，每个业绩得1分，此项最高得2分。（需提供合同复印件并加盖公章，不提供不得分） |
| 3 | 机房保障能力 | 4 | 根据投标供应商提供的机房网络与安全解决方案、机房进出管理制度、机房设备管理制度、日常维护检测管理制度、安全保密制度、故障及投诉处理制度，横向比较打分（提供内容完全满足项目要求的3-4分；基本满足项目要求的2-3分；部分满足项目要求1-2分；不提供的不得分）。 |
|  |  | 2 | 后端中心机房配套设计及布局情况，提供机房自有产权证明的得2分，租用机房的得1分（须提供有效期内租赁协议），其他不得分。 |
|  |  | 2 | 提供机房平面图、机房实景照片的得2分，不提供不得分。 |
| 4 | 网络保障能力 | 2 | 根据投标供应商提供的网络保障能力，具备为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（提供基础电信业务经营许可证）得2分，租用光纤资源（提供与运营商就本项目已签订的光纤资源使用协议）的得1分，其他不得分； |
|  |  | 2 | 具备自有网络保障队伍（提供人员名单及投标截止时间前6个月内的社保证明）得2分，提供外包网络维护人员的得1分，其他不得分。 |
| 5 | 技术方案 | 4 | 1、根据投标人结构图的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家进行评分(0-4分)。 |
|  |  | 4 | 2、根据投标人流程图的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家进行评分(0-4分)。 |
|  |  | 4 | 3、根据投标人系统图的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性综合考虑，由评标专家进行评分(0-4分)。 |
| 6 | 性能指标 | 15 | 根据“采购清单”的内容，带★参数要求逐项应答，带★的负偏离的一项扣2分，其他一项负偏离扣1分，本项15分，扣完为止。有证明材料要求的投标人在投标时必须在标书响应中提供合格的证明材料，否则不得分。没有证明材料要求的评审时以偏离表为准。 |
| 7 | 实施保障 | 3 | 根据投标供应商提供的项目施工组织计划实施方案，由评标专家进行评分(0-3分)。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的项目安全保证措施实施方案，由评标专家进行评分(0-3分)。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的项目质量保证措施实施方案，由评标专家进行评分(0-3分)。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的项目进度保证措施实施方案，由评标专家进行评分(0-3分)。 |
|  |  | 3 | 根据投标供应商提供的项目环境保证措施施实施方案，由评标专家进行评分(0-3分)。 |
| 8 | 针对本次项目投入的技术人员业务素质、维修保障力量 | 6 | （1）项目负责人具有高级软件设计师证书的,得1分。 （2）技术负责人具有高级网络与信息安全工程师证书的，得1分。 （3）项目团队成员具有安全评价师、信息系统运维管理工程师、安全防范工程师及以上、大数据分析师、信息系统项目管理师、注册数据安全治理专业人员、注册信息安全工程师证书，每具备其中一个证书得1分（重复不得分），最高得4分。 注：本项目组人员（除项目负责人、技术负责人外的人员）同一个人最多计算一个证书。（①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标供应商近半年内连续三个月及以上的社保证明文件，提供复印件的需加盖公章，未提供或提供不全不得分。） |
| 9 | 售后服务承诺 | 8 | 对为本顶目设置合理售后故障响应组织架构，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度: 包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准方案内容由评标专家进行评分(0-4分）； 故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况由评标专家进行评分（0-4分）。 |

三、说明

1、本项目每个投标人最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、开评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。